Rysunek budowlany

kl. 2 moter sieci i instalacji sanitarnych

dr inż. Henryk Żelazny

Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych (wybrane)

- Formaty arkuszy rysunkowych.

- Ramka na arkuszu rysunkowym od krawędzi oddalona jest na 5 mm, a z lewego boku (do wpinania do dokumentacji) 15 mm.

Tabliczka zawsze znajduje się w prawym dolnym rogu, przy czym format A4 ustawia się pionowo, a większe formaty poziomo. Czyta się rysunek od dołu lub od prawej strony.

- Oznaczenia graficzne materiałów – materiały zaznacza się na rysunkach przedstawiających materiały w przekrojach.

- Oznaczenie klatki schodowej (w kondygnacji najniżej, czyli np. w piwnicy) także powinna być linia zygzakowa w miejscu odcięcia biegu).

- Oznaczenia przyborów sanitarnych i urządzeń grzewczych

- Oznaczenie kierunku północnego.

- Oznaczenie przekroju pionowego – oznaczenie miejsca cięcia budynku płaszczyzną pionową (w środku budynku linia cienka, poza jego obrysem – gruba).

- Oznaczenie wejścia do budynku. Poziom zerowy jest to poziom posadzki parteru.

- Oznaczenie przewodów kominowych:

- wentylacyjne,

- spalinowe (do kotła w piwnicy),

- dymowe (do kominka w pokoju dziennym).

- Oznaczenie podjazdu z garażu.

- Oznaczenie spadku na dachu w rzucie przekroju pionowego i poziomego.

- Oznaczenie graficzne włazu na dach – rysowane na rzucie poddasza.

- Oznaczenia graficzne okien

- Oznaczenia graficzne drzwi.

- Oznaczenie graficzne mebli wbudowanych – w podziałce 1:50 stosuje się oznaczenia uproszczone.